## Slide 1: MAS-UI
Joonho Park
2025-09-01

## Slide 2: Introduction
EDA 전반적인 통합 UI 시스템 필요
각 Application 의 상태 체크, 제어 Resource 현황 파악 필요
장비 -> Consumer -> 상위 시스템 으로의 Log 파일 분석 필요
Abnormal History 파악 및 해당 시점의 Data Tracking 필요
이슈사항 자동복구 수행 필요

## Slide 3: User Journey Map
Login
Main
Dashboard
System
Configurations
Equipment
Configurations
Manage
Equipment Info.
Manage ACL
Manage DCP
Control DCP
데이터 실시간 전송 상태
APIGateway Arch
Application Config 관리
HAProxy Arch
장비 상세
어플리케이션 상세
OR
History
Compare
Discovery
Window
Top TabView
View
Left TabView
트래킹 데이터 조회(팝업)
Abnormal History 조회
유저 그룹 관리

## Slide 4: 아키텍처 - Load balancer 기반 시스템 구성
Redis I/F
EDA SOAP I/F
HTTP REST API
TIB.EMS or kafka
DB I/F
HW 서버
프로세스
Active
Stand-by
VIP 이중화
SVC
HAS
MAS
U.I
FDC
FDC
MAS UI
EQ (EDA Servers)
Load
Balancer
Load
Balancer
EDA DB
SVC
HAS
MAS
VIP
Consumer
Agent
Consumer
Consumer
Agent
Consumer
Consumer
Agent
Consumer
VIP
SIF AP#1
Consumer AP#1
Consumer AP#2
Consumer AP#3
MAS/HAS #1
MAS/HAS #2
SIF AP#2
API G/W
API G/W
URL-based Routing

## Slide 5: Dashboard 를 통한 System 및 장비 상태 모니터링
장비 EDA 통신간 이슈 모니터링 및 분석 과정 (Manual)
Dashboard 통한 실시간 시스템 이상 모니터링
1.1. 데이터 전송 중단 케이스 확인
1.2. Show Abnormal Data 선택  상세 화면으로 이동
2. Data Transmission 상세 화면  비정상 목록 확인
2.1. 특정 장비의 Abnormal 상세 내용 확인
Abnormal History
Tracking Log
Equipment Data Path
Dashboard
3. 상세 데이터 정보 분석
3.1. ‘Equipment Data Path’  데이터 경로 확인
3.2. ‘Traking Log’  전송 데이터 이력 확인
3.3. ‘Abnormal History’  Abnormal 이력 확인
1. 모니티링
2. 이슈 대상 확인
3. 상세 분석
4. 조치
4. 상세 분석을 통해 상황에 맞는 조치 프로세스 수행
4.1. Data Transmission Status 화면에서 DCP 재활성 및 Session Recovery 등을 통해 이슈 대상 조치.
Data Transmission Status
Data Transmission Status

## Slide 6: 솔루션 통합 Configuration 제어
MAS UI
CONSUMER
Infini-A Host 시스템 통합 설정 관리 기능 (Consumer, HAS, MAS 설정 중앙 관리를 위한 U.I 제공)
한번에 다수의 Consumer Configuration 제어

## Slide 7: Load Balancer & IP Hash를 이용한 Fail-Over 시스템 구성
① Load Balancing 단계 순서 보장
IP Hash : Source IP 기반 데이터 분배
한 장비의 데이터는 하나의 Consumer로 분배
Consumer로 전송하는 순서 역전 해결
② Consumer 내부 처리 순서 보장
Source IP 기반 데이터 처리 순서 관리
수신 순서대로 전송
① Load Balancer 배치
Consumer Failover 지원
End-Point 통합 관리로 운영 효율성 향상
Consumer 서버 Scale-out 용이
③ Load Balancer 이중화
Load Balancer 두 대를 Virtual LAN으로 이중화
추가 장비 불필요
가상 IP 기반 Active-Standby Failover 지원
④ 단일 세션 운영
현행 이중화 데이터 세션 단일화
데이터 중복 전송 가능성 원천 차단
Single Point of
Failure 해결
데이터 순서 보장
데이터 중복 차단
Active LB
Consumer 1
Consumer 2
Consumer 3
Middleware Network
Standby LB
VIP
①
②
③
④

## Slide 8: Problem Setup
기존 통합 UI 가 없어 새로 개발 해야함.
MAS 와 HAS 와의 통신을 통해 장비 와 Consumer 간 EDA 통신 Monitoring
UI 는 VIP 통해 MAS 와 HAS 랑 통신

## Slide 9: Scope
DashBoard 장비 Discovery 현황
NewData Trasmission 현황
Auto Session Recovery Config Status
Abnormal Transaction History
Application/Server Resource
각 Application Control
Proxy Status , Control
Application Config 관리
Data Transmission Tracking
Abnormal History Search
User Group Account Management

## Slide 10: Scope - DashBoard 장비 Discovery 현황
DB에 저장된 장비 현황 MAS Server 통해 가져와서 보여줌.

## Slide 11: Scope - NewData Trasmission 현황
MAS로 부터 New data 현황 가져와서 보여줌.

## Slide 12: Scope - Auto Session Recovery Config Status
라벨 클릭하여 자동복구 할 DCP 저장 후 토글버튼 클릭하여 이상감지 시작.
설정한 DCP 를 이상 감지 하여 자동복구 수행

## Slide 13: Scope - Abnormal Transaction History
MAS 통해서 해당 날짜의 Abnormal History 를 가져와서 보여준다.
버튼 클릭 시 날짜 변경 가능
Combo Box 로 Daily / Weekly 선택 가능

## Slide 14: Scope - Application/Server Resource
MAS 통해 Application / Server 의 Resource 현황을 가져와서 보여준다.

## Slide 15: Scope - 각 Application Control
MAS 통해서 Application 의 상태를 가져온 뒤 제어하고 싶은 Application 선택 후 제어.

## Slide 16: Scope - Proxy Status , Control
MAS 통해 Proxy 의 Status 정보 가져온다. 우 클릭 하여 Proxy Enable/Disable 하여 제어 한다.

## Slide 17: Scope - Application Config 관리
MAS 통해서 Application 의 Config 를 가져온다.
Config Delete/Add/Edit 가능 하며 Deploy 를 통해 Config 를 각 Application 에 적용 가능하다.

## Slide 18: Scope - Data Transmission Tracking
MAS 통해 각 검색조건으로 장비 정보를 가져온다.

## Slide 19: Scope - Abnormal History Search
검색 조건에 맞게 MAS 에서 Abnormal History 를 검색하여 보여준다.

## Slide 20: Scope - User Group Account Management
User Management 에서 유저 생성 후 Group Management 에서 각 그룹 매칭 하여 유저를 넣어준다.

## Slide 21: Scope – Equipment & Consumer
장비 Discovery 와 Consumer 를 등록한다.

## Slide 22: Scope – Security Admin
EDA 에 필요한 Admin Session 과 ACL , Session 을 정의 하고 Establish 한다.

## Slide 23: Scope - User Group Account Management
EDA 에 필요한 DCP 를 정의한다.

## Slide 24: Result Notes
통합 UI 하나로 EDA Operation 수행 가능.
EDA 현황 을 한눈에 파악 가능
Abnormal Case 발생 시 자동 조치 및 Tracking 가능.
Config 수정,추가 가능 하며 Data 끊김 없이 Patch 가능.
User Group Permission 관리 용이.
Application Control 용이.
Log Message 간편하게 확인 가능.